Полевая диагностика почв по цвету: альтернативы шкале Манселла в 21 веке

к.б.н. Н.П. Кириллова, МГУ, факультет почвоведения,

кафедра общего почвоведения

28 февраля, 15.00, факультет почвоведения МГУ, ауд. 599Л

Цвет является важным физическим свойством в диагностике почв и описании почвенных профилей. Для этих целей в настоящее время используются  данные, полученные с помощью спектрофотометров и фотоколориметров, которые дают количественную оценку цвета. В то же время система Манселла остается основной при описании цвета в почвенных исследованиях. Переход от ее использования к применению современных цифровых фотокамер и сканеров затруднен в связи с необходимостью  калибровки этих устройств для получения точных и воспроизводимых результатов.

Предлагается новый метод калибровки планшетного сканера и цифровой фотокамеры, основанный на использовании почвенных шкал. Возможно также использование для калибровки планшетного сканера отдельных листов шкалы Манселла.

Обсуждаются процедуры подготовки почвенных образцов к анализу, создания почвенных шкал, рабочие диапазоны измерения цвета для цифровых устройств.

На конкретных примерах показаны этапы проведения анализа, а также специфика программного обеспечения, необходимого для его осуществления.

Приводятся результаты оценки эффективности метода на  136 образцах.  Колориметрически точная оценка цвета была достигнута для 84%  и 95%  образцов, цвет которых измеряли соответственно с помощью цифровой фотокамеры и планшетного сканера.

Это  дает возможность охарактеризовать данный метод как недорогой и высокоэффективный.