## Slide 1: Оценка воздействия отходов золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на окружающую среду

## Slide 2: Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Кафедра земельных ресурсов и оценки почв.
Исследования о воздействии отходов на жизнь окружающей природной среды.

## Slide 3
Руда
Остатки обогащения
Обогащение на ЗИФ
Продукт

## Slide 4
Золотоносную руду добывают открытым и закрытым способами.
Золотодобывающий рудник – открытый способ
Шахтная добыча – закрытый способ

## Slide 5
На ЗИФ руду измельчают, обрабатывают реагентами для извлечения золота и серебра.
Исходная руда
Дробление и измельчение руды
Сорбционное цианирование CIP/RIP
Обезвреживание хвостов
Десорбция
Продукт – сплав золота
Электролиз
Хвостохранилище
Вода
Сжатый воздух
Реагенты (цианиды)
На золотоизвлекательной фабрике - объекте добычи полезных ископаемых, осуществляют передел руды, содержащей в себе металл – золото и серебро.

## Slide 6
Отделение измельчения руды ЗИФ

## Slide 7
Сущность Метода цианирования заключается в выщелачивании Au из руд слабым цианистыми растворами в присутствии O2 воздуха.
Au при этом переходит в раствор в виде цианистого комплекса: Na[Au(CN)2 ].
При этом выщелачивается также Ag: Na[Ag(CN)2 ].
Химия цианирования золотосодержащих руд

## Slide 8
Химия цианирования золотосодержащих руд
В дальнейшем из драгоценные металлы выделяются сорбцией на ионообменных смолах или активированных углях – метод CIP / RIP.
К настоящему времени Метод цианирования - единственный горнометаллургический метод извлечения золота и серебра из руды.
Растворение может быть описано различными химическими реакциями:
Реакция Эльснера:
4Me + 8NaCN + O2 + 2H2O => 4Na[Me(CN)2] + 4NaOH

## Slide 9
Остатки обогащения руды – хвосты цианирования - направляются на размещение в хвостохранилища.
Складирование сухих отходов
Укладка мокрых хвостов
Хвостохранилища разделяются по виду размещаемых в них отходов:

## Slide 10
Предмет исследований кафедры - это их влияние на окружающую среду.
Остатки обогащения – отходы добычи полезных ископаемых.

## Slide 11
В лабораториях исследуются токсические свойства отходов, способные повлиять на компоненты природной среды.

## Slide 12
Проводится химический анализ отобранных отходов,
устанавливается их количественный химический состав

## Slide 13
Устанавливаются зависимости состояния окружающей среды от влияния некоторых опасных компонентов отходов
Chart: Инфузории Paramecium caudatum
1 | 100 | 69.57 | 32.35 | 48 | 37.93 | 34.38 | 40.63
100 | 70.97 | 56 | 36.11 | 0 | 47.83 | 8.82 | 42.31
Chart: Дафнии, Daphnia magna
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
100 | 61.9 | 100 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 15
Спасибо за внимание!